# Логические основы компьютеров

### Самостоятельные работы

## Синтез логических выражений

Постройте и упростите логические выражения, соответствующие приведённым таблицам истинности. В каждом случае выбирайте наиболее простой способ синтеза. В вашем решении опишите все шаги алгоритма.

### Вариант 1

### Вариант 2

### Вариант 3

### Вариант 4

### Вариант 5

### Вариант 6

Ответы по вариантам:

| Ваpиант 1 | Ваpиант 2 | Ваpиант 3 |
| --- | --- | --- |
| Ваpиант 4 | Ваpиант 5 | Ваpиант 6 |

## Построение предикатов

1-4. Задайте с помощью предиката  множество точек, соответствующее заштрихованной области на плоскости.

5. Введите предикат и запишите заданное высказывание, используя кванторы.

6. Запишите отрицание высказывания, записанного в п. 5, в словесной форме и с помощью кванторов и введённого предиката.

|  | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Для любой реки существует море, в которое она впадает». | «Для любого моря существует река, которая в него впадает». | «Существует река, которая впадает во все моря». |

|  | Вариант 4 | Вариант 5 | Вариант 6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Существует море, в которое впадают все реки». | «Найдется такая гора, что ни одна птица не может подняться выше неё». | «Для каждой горы найдется птица, которая не может подняться выше неё». |

Ответы по вариантам:

Ваpиант 1

- , где : «река впадает в море »

- «Найдется такая река, для которой не существует моря, в которое она впадает».

Ваpиант 2

- , где : «река впадает в море »

- «Найдётся такое море, для которого нет рек, которые в него впадают».

Ваpиант 3

- , где : «река впадает в море »

- «Нет такой реки, которая впадает во все моря».

Ваpиант 4

- , где : «река впадает в море »

- «Нет такого моря, в которое впадают все реки».

Ваpиант 5

- , где : «птица  может подняться выше горы »

- «Не существует такой горы, что ни одна птица не может подняться выше неё».

Ваpиант 6

- , где : «птица  может подняться выше горы »

- «Существует такая гора, что любая птица может подняться выше неё».

## Построение схем на логических элементах

- Постройте схему, соответствующую заданной логической функции,  на логических элементах «И», «ИЛИ» и «НЕ». Предварительно преобразуйте выражение так, чтобы количество использованных логических элементов было минимальным.

- Постройте схему, соответствующую заданной логической функции,  на логических элементах «И», «ИЛИ» и «НЕ» (в базисе «И-ИЛИ-НЕ»). Предварительно преобразуйте выражение так, чтобы количество использованных логических элементов было минимальным.

- * Используя формулу  (она следует из закона двойного отрицания и закона де Моргана), постройте схему, соответствующую логической функции из п. 1,  используя только логические элементы «И-НЕ» (в базисе «И-НЕ»).

- * Используя формулу  (она следует из закона двойного отрицания и закона де Моргана), постройте схему, соответствующую логической функции из п. 1,  используя только логические элементы «ИЛИ-НЕ» (в базисе «ИЛИ-НЕ»).

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Вариант 3 | Вариант 4 |
| Вариант 5 | Вариант 6 |

Ответы по вариантам:

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

# Text boxes

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

1)

2)

3)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

1)

2)

3)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

1)

2)

3)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

1)

2)

3)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

1)

2)

3)

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

| A | B | C | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | X |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

1)

2)

3)

&

&

&

1

1

1

1

1

&

&

&

&

&

1

1

1

&

&

&

&

&

1

1

1

&

&

&

&

&

&

&

1

1

1

&

&

&

&

&

1

1

1

&

&

&

1

1

1

1

1