Лекция 1. Цели и задачи курса.

1.	Этот курс лекций посвящен вопросам интерпретации магнитных аномалий, т.е. их истолкованию и нахождению объектов, порождающих эти аномальные магнитные поля. Но прежде чем говорить о вопросах интерпретации следует напомнить основные понятия, существующие в магниторазведке.

2.	Земля, как планета, имеет собственное магнитное поле. В магниторазведке принята следующая прямоугольная система координат ( ось oX направлена на географический север, ось oY  ( на восток, ось oZ  ( к центру Земли (вниз).  Проекция вектора магнитного поля T на плоскость XoY  носит название горизонтальной компоненты магнитного поля ( H ),  северная, восточная и вертикальная компоненты поля T обозначаются соответственно через  X, Y и Z. Угол между горизонтальной компонентой поля H и осью oX носит название склонения магнитного поля и обозначается буквой D. Угол между вектором T и плоскостью XoY  называется наклонением магнитного поля и обозначается буквой  i.

3.	Магнитное поле Земли может быть аппроксимировано рядом по сферическим гармоническим функциям. Так потенциал магнитного поля U (напомним, что T = (gradU) на поверхности Земли в предположении ее сферичности будет представлен следующим выражением:

.

Здесь RE ( радиус Земли, ( ( долгота, ( ( широта (в сферической системе координат), ( присоединенные полиномы Лежандра. Коэффициенты и  известны. Они рассчитываются по наблюденному магнитному полю и переопределяются через каждые 5 лет, т.к. они меняются со временем. Для вектора полного магнитного поля  и его компонент могут быть получены аналогичные выражения путем дифференцирования выражения для магнитного потенциала.

4.	Наблюденное магнитное поле на поверхности Земли является суммой нескольких полей, имеющих различную природу ( дипольной составляющей (Td), создаваемой однородно намагниченным земным шаром; составляющей, связанной с неоднородностью глубоких слоев земли и получившей название недипольной или поля мировых аномалий (Tm); поля, создаваемого намагниченностью верхней части земной коры (Ta); поля, вызываемого внешними причинами (Te) и поля магнитных вариаций ((T):

.

Обычно, под суммой дипольной составляющей (Td) и поля мировых аномалий (Tm) понимают нормальное или главное геомагнитное поле (T0). Так как внешнее поле (Te) по сравнению с полем главного магнитного поля и поля локальных магнитных аномалий незначительно, то обычно его в расчет не принимают, если не проводятся какие(либо специальные исследования. Стандартное приближение главного магнитного поля называют Международным эталонным геомагнитным полем ( МЭГП (IGRF). Оно рассчитывается через сферические гармоники (n = 8 или 10), и коэффициенты гармоник, как уже отмечалось, пересматриваются каждые пять лет.

5.	В магнитометрии существует понятие аномального магнитного поля (T, которое определяется следующим образом:

,

где T ( наблюденное значение магнитного поля.

6.	Локальное аномальное магнитное поле возникает за счет различия магнитных свойств пород, лежащих в непосредственной близости от поверхности земли и слагающих земную кору.

Любое вещество, помещенное в магнитное поле, намагничивается. Эта намагниченность носит название индуцированной. Намагниченность ( векторная величина, и она определяется составом и структурой вещества. Способность к намагничиванию под действием внешнего поля характеризуется магнитной восприимчивостью (. Те вещества, которые приобретают намагниченность в направлении противоположенном исходному полю, носят название диамагнетиков ((<0), а те вещества, которые намагничиваются в направлении приложенного поля, ( парамагнетики ((>0). Молекулы вещества первого типа магнитно нейтральны и становятся магнитными лишь в результате некоторых перестроек внутри молекул, вызванных магнитным полем. Молекулы парамагнитных веществ имеют собственный магнитный момент, обусловленный либо нескомпенсированными орбитальными электронами, либо спинами. В присутствии магнитного поля такие молекулы, представляющие собой модели элементарных диполей, стремятся ориентироваться параллельно приложенному полю, поскольку такая конфигурация отвечает минимуму потенциальной энергии.

В ферромагнитных веществах магнитные моменты также возникают благодаря спинам, однако в этом случае их нельзя назвать независимыми. Поскольку электроны являются элементарными частицами, то они подчиняются определенным квантовомеханическим законам, из которых вытекает наличие электростатических сил, не объяснимых в рамках классических законов физики. Эти силы носят название обменных сил, и их действие проявляется в том, что моменты соседних электронов ориентируются параллельно друг другу. В свою очередь, это приводит к тому, что даже в отсутствии внешнего магнитного поля в малых объемах материала существует намагниченность, так называемая спонтанная намагниченность.

7.	 Магнитная восприимчивость диамагнитных веществ выражается долями или первыми единицами 10-6СГС (медь, свинец, золото, серебро и др.). Наибольшее значение восприимчивости среди диамагнетиков имеет висмут (( = (13*10-6СГС). Магнитная восприимчивость парамагнитных веществ (хром, молибден, платина, вольфрам, уран и др.) изменяется от первых единиц 10-6СГС до нескольких сотен единиц 10-6СГС. Ферромагнитные вещества выделяются по высоким значениям ( и имеют сложную зависимость намагниченности от намагничивающего поля и температуры. Свойства ферромагнетиков проявляются только до определенной критической температуры (точка Кюри), выше которой они превращаются в парамагнетики. К ферромагнетикам относятся железо, никель, кобальт и многие сплавы. Кривая намагничения ферромагнетика в зависимости от прилагаемого магнитного поля носит название петли гистерезиса.

Величина Js называется намагниченностью насыщения, Jr  ( остаточная намагниченность, Hc  ( коэрцитивная сила.

8.	Магнитные свойства горных пород, создающих магнитные аномалии, зависят в основном от количества и типа включений ферромагнитных минералов. К их числу относятся магнетит (FeO.Fe2O3), титаномагнетит (магнетит, содержащий избыточное количество TiO2), пирротин (FeS). Гематит (Fe2O3 в ((состоянии) относится к антиферромагнетикам, т.е. обладает слабой магнитной восприимчивостью, но обладает большой коэрцитивной силой. Маггемит (((состояние Fe2O3) относится к ферромагнетикам, но при температуре несколько сотен градусов Цельсия он необратимо переходит в гематит. Другие распространенные рудообразующие и рудные материалы обладают слабой магнитной восприимчивостью и не оказывают существенного влияния на общую намагниченность пород.

9.	Помимо индуцированной намагниченности породы имеют остаточную намагниченность. Так при намагничивании породы в магнитном поле во время ее остывания возникает высокая и устойчивая термоостаточная намагниченность. Этим в большинстве случаев и объясняется естественная остаточная намагниченность, которая обозначается Jn или NRM. Однако термоостаточная намагниченность (Jrt или TRM) ( не единственный источник остаточной намагниченности. По мимо нее существуют седиментационная или ориентационная (Jro или DRM), химическая (Jrc или CRM), вязкая остаточная намагниченность  (Jrv или VRM) и другие виды остаточной намагниченности. Величину остаточной намагниченности характеризуют так называемым фактором Кенигсбергера (Q(фактор) являющимся отношением естественной остаточной намагниченности  Jn  к индуцированной:

.

В общем случае намагниченность является векторной суммой всех типов намагниченностей и может значительно отличаться по величине и направлению от индуцированной. Так, на пример, излившиеся лавы, особенно основного состава, имеют остаточную намагниченность в несколько раз превышающую индуцированную. Но во многих случаях остаточная намагниченность меньше индуцированной. Изучением характера остаточной намагниченности пород для решения геологических задач занимается специальный раздел науки ( палеомагнитология.

10.	Как видно, векторный характер намагниченности приводит к зависимости магнитной аномалии не только от формы тела, но и направления намагниченности. В этой связи необходимо как можно лучше знать всю априорную информацию о районе исследований и изучаемом объекте.

11.	О геологической интерпретации магнитных аномалий. Целенаправленность геологической интерпретации ( решение конкретной задачи.

12.	Понятие полезного сигнала. ( Определяется масштабом и видом исследуемого объекта. Это может быть региональная часть поля, поле, создаваемое месторождением и т.д. Часть поля, создаваемая целевым объектом ( полезная аномалия или полезный сигнал, все остальное ( помеха. Следует иметь в виду, что магнитный способ ( пассивный и регистрирует все поле, которое существует. Поэтому выделение полезного сигнала ( одна из основных задач не только обработки материалов, но и методики съемки.

13.	Помехи бывают двух основных видов ( случайные и систематические. Случайные помехи ( это такие значения поля, величина и знак которых незакономерным (случайным) образом изменяются в пределах полезной аномалии. Систематические помехи ( их значения плавно меняются в пределах полезной аномалии. Природа помех ( аппаратурно(методические и геологические.

14.	Аппаратурно(методические помехи могут быть как случайные так и систематические. Случайные ( ошибка оператора, случайный сбой прибора и т.п.; систематические ( недоучет вариаций, неверное определение цены деления прибора, сползание “0”(пункта прибора, девиация, неверная методика съемки и т.п.

15.	Помехи геологической природы ( магнитные аномалии, вызванные неоднородным намагничиванием верхней части разреза. Такие помехи имеют обычно случайный характер. Систематические (фоновые) помехи связаны с эффектом от глубоких или удаленных структур.

16.	Соотношение помехи и полезного сигнала лежит в основе классификации задач по их информационной сущности. Можно выделить три основных типа задач:

( задача обнаружения (есть или нет объекта) ( плохое соотношение сигнал/шум;

( локализация объекта (где находится объект исследования);

( детальное описание объекта ( хорошее соотношение сигнал/шум.

17.	Классификация задач по геологической сущности:

( рудные задачи ( изучение рудных районов и фундамента, близко расположенного к поверхности;

( структурные задачи ( изучение платформенного чехла с плакативными плавными структурами;

( геологическое картирование;

( тектоническое районирование;

( изучение глубинного строения земной коры и верхней мантии.

Могут быть и другие типы задач, на пример, инженерно(геологические, археологические и т.п.

18.	В теории интерпретации задачи делятся на два класса ( прямые и обратные.

Прямая задача ( по заданным свойствам среды ищется поле. Эти задачи всегда имеют однозначное решение, и поле может быть найдено с любой наперед заданной точностью. Обратная задача ( нахождение параметров источников или среды по значениям поля.

19.	Обратные задачи не имеют однозначного решения (неединственны). Любому распределению параметров поля соответствует бесконечное множество распределений параметров источников, создающих в точности такое же поле. В этом случае говорят об эквивалентности решений. Пример ( сферы с одинаковой массой эквивалентны точечной массе, бесконечный горизонтальный цилиндр ( бесконечной горизонтальной линии, поле точечной (дипольной) массы может быть эквивалентно некоторой контактной границе. Неоднозначность решения в магниторазведке “выше” по сравнению с гравиразведкой в силу векторного характера источника. Так представленная на рисунке фигура не создает аномального поля.

20.	Помимо теоретической эквивалентности говорят также об “((эквивалентности“ (“((эквивалентности“) ( это такие источники, поля которых могут не совпадать теоретически, но практически совпадают друг с другом с точностью до (. Пример ( поле куба и шара, поле слоя и контактной границы и т.п.

21.	Таким образом, решение обратной задачи в общей постановке невозможно. Для того, что бы сделать обратную задачу единственной необходимо наложить ограничения на форму и параметры источников, т.е. наложить условия на распределение намагниченности и форму тела (тело однородно намагничено и т.п.). Т.е. необходимо создать систему допущений, налагаемых на задачу, включающих допущения о строении среды, о природе поля, о связи источников и поля. Созданная таким образом модель носит название интерпретационной модели. Интерпретация (истолкование аномалий) всегда модельна, и в процессе интерпретации модель может изменяться, уточняться, усложняться или быть отвергнутой.

22.	Интерпретационная модель может быть двух основных типов ( физико(геологической и математической. Физико(геологическая модель представляет собой совокупность представлений о среде, поле и связи между ними в виде карт, графиков и т.п., а так же собственных представлений о строении исследуемого района. Математическая модель ( математическое описание свойств среды и ее связи с полем. Для ее создания необходимо пройти этап параметризации, т.е. описать среду конечным числом параметров, которые в дальнейшем будут уточняться и изменяться. Чем сложнее геологическая среда, тем сложнее математическая модель, тем большее число параметров необходимо для ее описания.

23.	Все, что не вошло в модель, будет помехой. Необходимо помнить об ошибке аппроксимации, т.е. математическая модель может оказаться черезмерно грубой для решения поставленной задачи.

24.	Существование помехи в наблюденном поле может привести к сильному отклонению полученного решения от истинного даже при единственности решения (неустойчивость решения). Хорошее решение то, которое является устойчивым и геологически значимым.

25.	Специфика интерпретации магнитных аномалий по сравнению с интерпретацией гравитационных аномалий:

( векторный характер намагниченности;

( влияние размагничивающего фактора для сильно магнитных пород;

( высокий уровень производственных помех, иные соотношения приповерхностных и глубинных источников.

26.	Прямая задача всегда является средствам решения обратной задачи. Решение прямой задачи может быть аналитическим или численным. Прямая задача необходима:

( для исследования эквивалентности и единственности:

( для решения обратной задачи путем минимизации функционалов невязки;

( для проверки геологических гипотез, неформализованный подбор;

( для геологического редуцирования;

( для нахождения и учета закономерностей и связей между полями и источниками.

27.	Напомним основные соотношения для магнитного поля в системе СИ и СГС.

| СИ | СГС |
| --- | --- |
| (си ( магнитная восприимчивость | (сгс ( магнитная восприимчивость |

Напряженность магнитного поля определяется следующими соотношениями:

,

|  | . |
| --- | --- |

В этих соотношениях  ( индукция магнитного поля, (0 ( магнитная проницаемость вакуума,  ( намагниченность вещества.

,

Единица измерения ( Тесла [T]

В вакууме

.

( Гаусс [Гс].

Закон Био(Савара имеет следующий вид:

| , | . |
| --- | --- |

Здесь I сила тока, c ( скорость света. Для кругового тока поле H  в центре будет равно:

Соотношение между А/м и Эрстедом получим, если рассмотрим какое поле создается током в 1А и радиусом в 0,5м

.

Таким образом, получены следующие соотношения:

| 1А/м = 4(.10(3 Э, | . |
| --- | --- |

Отсюда следует, что соотношения между напряженностями будут следующими:

| , | . |
| --- | --- |

Получим соотношения, связывающие единицы индукции.

| В вакууме , | . |
| --- | --- |

Пусть напряженность поля равна 1Э, тогда соответствующая индукция в СГС ( 1Гаусс. В системе СИ эта напряженность будет соответствовать следующей величине:

.

| 1Т = 104Гс, | 1Гс = 10-4Т. |
| --- | --- |

Соотношения, связывающие единицы магнитной восприимчивости в разных системах, можно получить из соотношений для индукции:

| , | . |
| --- | --- |

Можем записать . Следовательно

| (СИ = 4((СГС , | (СГС = (СИ ( 4(. |
| --- | --- |

Намагниченность имеет размерность в системе СИ  (  , в СГС ( единицы СГС. Соотношения между этими единицами следующие:

.

Таким образом мы получили следующие соотношения:

| , | . |
| --- | --- |

Уранения Максвела в системе СИ имеют вид:

,

,

,

.

# Text boxes

Y